# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2021 г.                                                                                               № 524

О внесении изменений в постановление администрации города Ишима от 26.03.2018 № 195 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Ишим, на 2019-2023 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (в редакции постановлений администрации города Ишима от 22.10.2018 № 1199, от 25.11.2019 № 1621, 25.08.2020 № 633)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Ишимской городской Думы от 03.12.2009 № 347 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2014-2018 годы и на период до 2028 года», руководствуясь статьей 14 Устава города Ишима:

| 1. | В постановление администрации города Ишима от 26.03.2018 № 195 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2019-2023 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (в редакции постановлений администрации города Ишима от 22.10.2018 №1199, от 25.11.2019 № 1621, 25.08.2020 № 633), внести следующие изменения: |
| --- | --- |
| 1.1. | приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. |
| 2. | Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда», в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципального образования город Ишим (ishim.admtyumen.ru). |
| 3. | Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по городскому хозяйству. |

Глава города                                                                                         Ф.Б. Шишкин

# Приложение

# к постановлению

администрации города Ишима

от 19 июля 2021 года № 524

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы АО «Водоканал»

по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2019-2023 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

## 1. Наименование работ

Разработка Инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2019 - 2023 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

## 2. Основание для проведения работ

Постановление правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решение Ишимской городской Думы от 03.12.2009 № 347 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Ишим на 2014-2018 годы и на период до 2028 года», схема сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Ишим на период с 2017 по 2027 год, схема водоснабжения и водоотведения города Ишима на период до 2031 года.

## 3. Цели, задачи и принципы Программы

3.1. Цель работы - разработка Инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2019 - 2023 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг, а также соответствовать стратегическим планам и программам социально-экономического развития города.

3.2. Основные задачи Программы:

- инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;

- обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству объектов системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;

- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры города Ишима;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг;

- снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- привлечение средств внебюджетных источников.

3.3. Принципы разработки Программы:

- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать решениям и мероприятиям программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, и схеме сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Ишим;

- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

- системности - рассмотрение инвестиционной программы как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов программы друг на друга;

- комплексности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в увязке с программами комплексной застройки территорий муниципального образования и производственными программами промышленных предприятий.

## 4. Обоснование необходимости разработки и принятия

инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Ишим, повышения экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, и финансирования строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

## 5. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать в себя следующие разделы и подразделы:

1) паспорт инвестиционной программы:

-  основания для разработки инвестиционной программы;

-  цели и задачи инвестиционной программы;

-  сроки и этапы реализации Программы;

-	  плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (согласно приложению № 1).

2) характеристика муниципального образования, на территории которого реализуется инвестиционная программа.

3) характеристика систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования (количество и мощность источников водоснабжения, насосные станции, водные очистные сооружения и сооружения очистки сточных вод, протяженность сетей), в том числе:

- процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;

-  объем полезного отпуска воды за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы.

4) перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (согласно приложению № 2), в том числе:

-  график реализации мероприятий инвестиционной программы;

-  план финансирования мероприятий инвестиционной программы;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

5) перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения (согласно приложению № 3).

6) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (согласно приложению № 4).

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

## 8) программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## 9) расчет эффективности инвестирования средств.

## 10) описание возможных рисков реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 641 от 29.07.2013 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

## 6. Согласования проекта инвестиционной программы

6.1. Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и согласованию с Главой муниципального образования после предварительного согласования структурными подразделениями администрации муниципального образования.

## 7. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется организацией коммунального комплекса на бумажном и электронном носителях.

## 8. Дополнительные условия

Настоящее техническое задание может быть дополнено (изменено) по согласованию сторон, подписавших документ.

Приложение № 1

к техническому заданию

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые необходимо достигнуть в течение срока реализации инвестиционной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Фактические значения показателей | Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,54 | 3,52 | 3,51 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,023 | 0,095 | 0,091 | 0,087 | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,35 | 23,68 | 23,66 | 23,68 | 23,68 | 23,68 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,758 | 0,962 | 0,964 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,123 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Водоотведение |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,306 | 1,491 | 1,470 | 1,450 | 1,429 | 1,429 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,655 | 0,618 | 0,667 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,289 | 0,328 | 0,316 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| Год | Наименование мероприятий | Описание | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 2019 | Модернизация водопровода по ул. Курганская, от ул. 40 лет Победы через р. Мергень по ул. Ялуторовская. | Прокладка трубопровода диаметром 160 мм, протяженностью 946,3 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 15 шт. Установка полиэтиленовых фасонных частей, переврезка 10 существующих абонентов. | Доля потерь воды при транспортировке | % | 23,68 | 23,68 |
| 2020 | Модернизация водопровода по ул. Суворова | Прокладка трубопровода диаметром 160 мм, протяженностью 201 метр, диаметром 63 мм, протяженностью 84 метра, диаметром 110 мм, протяженностью 5 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 5 шт. | Доля потерь воды при транспортировке | % | 23,68 | 23,68 |
|  | Модернизация водопровода по ул. Красная Заря | Прокладка трубопровода диаметром 160 мм, протяженностью 622 метра; диаметром 63 мм, протяженностью 160 метров; диаметром 32 мм, протяженностью 75 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 11 шт. |  |  |  |  |
| 2021 | Модернизация водопроводной сети от камеры ул. Коркинская до камеры у реки Ишимчик с ремонтом самой камеры ул. Коркинская | Прокладка трубопровода диаметром 225 мм, протяженностью 235 метров, замена фасонных частей | Доля потерь воды при транспортировке | % | 23,68 | 23,68 |
|  | Модернизация водопровода по ул. Республики 681,5 п.м (замена ввода ул. Уральская 50, ул. Республик 10 г, ул. Деповская 222, 220, 208 а, 208 б, переврезка абонентов ул. 5-я Северная, мясокомбинат, ГИБДД с заменой участков водопроводной сети) | Прокладка трубопровода диаметром 32 мм, протяженностью 110 метров, диаметром 110 мм, протяженностью 451,5 метра, диаметром 63 мм, протяженностью 120 метров. .Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 7 шт. |  |  |  |  |
|  | Реконструкция РЧВ Областной больницы № 4 | Ремонт внутренней поверхности резервуара чистой воды, устройство перелива между резервуарами |  |  |  |  |
| 2022-2023 | Модернизация водопровода по ул. Луначарского, ул. Чайковского, ул. Б. Садовая. | Прокладка трубопровода диаметром 225 мм, протяженностью 1780 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 20 шт. Установка полиэтиленовых фасонных частей, переврезка 62 существующих абонентов. | Доля потерь воды при транспортировке | % | 23,68 | 23,68 |
| Водоотведение |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 2019 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Путиловская, К.Маркса 76, 86. | Укладка трубы методом ГНБ диаметром 225-315 мм протяженностью 185 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций – 13 шт. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,13 | 0,10 |
| 2020 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Шаронова, 15, ул. Малая Садовая, 60. | Укладка трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 250 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций – 10 шт. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,13 | 0,10 |
| 2021 | Реконструкция уличной и внутридворовой сети по ул.Свердлова 39 | Укладка трубы методом ГНБ диаметром 315 мм протяженностью 122 м, диаметром 160 мм – 8 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций – 4 шт. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,13 | 0,10 |
| 2021 | Реконструкция уличной и внутридворовой сети по ул.К.Маркса 56 А | Укладка трубы методом ГНБ диаметром 315 мм протяженностью 24 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций – 1 шт. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,13 | 0,10 |
| 2022 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К.Маркса, 3,53,55, ул. Шаронова, 7. | Укладка трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 260 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций – 14 шт. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,13 | 0,10 |
| 2023 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К.Маркса, 7,9, ул. Суворова, 37, ул. Фрунзе, 4. | Укладка трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 363 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций – 22 шт. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,13 | 0,10 |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях улучшения очистки сточных вод |
| 2019-2023 | Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников | Бетонные, штукатурные работы поверхности стен. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 1,491 | 1,429 |

Приложение № 3

к техническому заданию

### Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить

### к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (технологическое присоединение)

| № п/п | Адрес расположения подключаемых объектов и территорий | Ежемесячная нагрузка, м3 | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Ишим, ул. Гаранина | 30 | 2020-2023 |
| 2 | г. Ишим, ул. Ленина, 49 | 30 | 2020-2023 |
| 3 | г. Ишим, ул. Ленина | 30 | 2020-2023 |
| 4 | г. Ишим, ул. Ялуторовская, 66/б | 30 | 2020-2023 |
| 5 | г. Ишим, ул. Литвинова, 5 | 30 | 2020-2023 |
| 6 | г. Ишим, ул. Красноярская | 30 | 2020-2023 |
| 7 | г. Ишим, ул. Чехова, 49 | 30 | 2020-2023 |
| 8 | г. Ишим, ул. Ленина, 23 | 30 | 2020-2023 |
| 9 | г. Ишим, ул. Толстого, 55 | 30 | 2020-2023 |
| 10 | г. Ишим, ул. 1-я Северная, 81 | 30 | 2020-2023 |
| 11 | г. Ишим, ул. Карла Маркса, 75 | 30 | 2020-2023 |
| 12 | г. Ишим, ул. Пионерская, 32 | 30 | 2020-2023 |
| 13 | г. Ишим, ул. 3-я Северная, 18 | 30 | 2020-2023 |
| 14 | г. Ишим, ул. Бригадная, 24 | 30 | 2020-2023 |
| 15 | г. Ишим, ул. Рокоссовского, 55 | 30 | 2020-2023 |
| 16 | г. Ишим, ул. Свердлова, 74 | 30 | 2020-2023 |
| 17 | г. Ишим, ул. Народная, 10 | 30 | 2020-2023 |

Приложение № 4

к техническому заданию

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,

по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению

последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка дополнительных видеокамер на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 2020 - 2023 |
| 2 | Проведение работ по увеличению архивации данных видеонаблюдения на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения до 30 суток | 2020 - 2023 |
| 3 | Приобретение, ремонт, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 2020 - 2023 |
| 4 | Оснащение централизованных систем водоснабжения и водоотведения тревожными кнопками для экстренного вызова наряда полиции, обслуживание данного оборудования | 2020 - 2023 |
| 5 | Усиление ночного уличного освещения на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 2020 - 2023 |
| 6 | Оборудование на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения систем оповещения о несанкционированном проникновении в здания, сооружения, служебные помещения с выводом информации на круглосуточный диспетчерский пункт | 2020 - 2023 |
| 7 | Приобретение и установка на объектах жизнеобеспечения источников резервного аварийного энергоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | 2020 - 2027 |
| 8 | Выполнение работ по проектированию и строительству ограждения на объектах КОС, ВОС «Бокаревский водозабор» | 2020 - 2027 |