# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2022 г.                                                                                            №  394

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 72:10:1820001:74

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 43 Устава города Ишима, правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Ишим, утвержденными решением Ишимской городской Думы от 25.12.2009 № 350, постановлением администрации города Ишима от 05.04.2021 № 200 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа город Ишим, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», в связи с инициативой департамента городского хозяйства администрации города Ишима:

- Осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 72:10:1820001:74 (далее по тексту – проект), согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 72:10:1820001:74 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент городского хозяйства администрации города Ишима (г. Ишим, ул. Гагарина, 67, каб. 105) в течение десяти календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ишима»:

4.1.	обеспечить подготовку проекта в течение одного месяца со дня получения технического задания;

4.2. подготовленный проект предоставить в департамент городского хозяйства администрации города Ишима.

4. 	Департаменту городского хозяйства администрации города Ишима в течение двадцати рабочих дней со дня поступления проекта обеспечить его проверку на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативам градостроительного проектирования, требованиям технических регламентов, сводам правил.

5.	Постановление администрации города Ишима от 21.02.2022 № 271 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 72:10:1820001:74» отменить с момента его издания.

6.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда» в течение трех дней со дня принятия, в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Ишим http://ishim.admtyumen.ru.

7.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по городскому хозяйству.

Глава города                                                                                       Ф.Б. Шишкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Ишима от 21 марта 2022 года № 394

Территория проектирования проекта планировки территории

и проекта межевания территории в границах земельного участка

с кадастровым номером 72:10:1820001:74

|  |  | Приложение 2 к постановлению администрации города Ишима от 21 марта 2022 № 394 |
| --- | --- | --- |

Задание

на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка

с кадастровым номером 72:10:1820001:74

| 1 | Общие сведения |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование объекта, описание | Территория в границах земельного участка с кадастровым номером 72:10:1820001:74 Ориентировочная площадь – 72 га. |
| 1.2 | Виды инженерных изысканий | Выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории): - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания. |
| 1.3 | Цели и задачи работ | 1. Получение актуальных инженерно-топографических планов, планов (схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их техническими характеристиками, фондовых материалов (топографических карт, данных дистанционного зондирования Земли, включая аэро- и космоснимки, ортофотопланы) в графической и/или цифровой форме предоставления информации, необходимой для подготовки документации по планировке территории. 2. Получение материалов и данных об инженерно-геологических условиях территории, необходимых для подготовки документации по планировке территории (выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, на которых предполагается расположение объектов капитального строительства, включая линейные сооружения). |
| 1.4 | Исходные данные для проектирования | Исполнитель работ определяет объем и источники исходных данных, подготавливает проекты запросов для получения исходных данных, анализирует достаточность собранных исходных данных. Заказчик координирует сбор и предоставление исходных данных по запросам исполнителя работ. |
| 1.5 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20». СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». СП 438.1325800.2019. «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*». ГОСТ 17.4.3.01-2017. «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 17.4.4.02-2017. «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминто- логического анализа». ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». ГОСТ 21.301-2014 Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Тюменской области, города Ишима |
| 1.6 | Требования к сдаче выполненной работы | Материалы инженерных изысканий предоставляются и передаются заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (компакт-диск). Графические материалы предоставляются в векторном виде в формате - *.tab (MapInfo); формат текстовых материалов – *.doc, *.docx, *.xls, * xlsx, формат растровых изображений – *.tiff, *.jpeg, *.pdf. Графические данные и связанные с ними семантические данные должны быть полностью совместимы по формату баз данных, формам, видам документов, картам, схемам, чертежам. Должна быть исключена возможность дополнительной записи на компакт-диск. Наклеивание бумаги на поверхность диска недопустимо. Материалы в электронном виде должны иметь название объекта, в отношении которого они выполнены. |
| 1.7 | Иные требования | Наличие соответствующего допуска на выполнение инженерных изысканий |
| 1.8 | Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания договора; Срок окончания выполнения работ: согласно договору. |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания |
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 2.1 | Основные требования к составу и содержанию инженерно-геодезических работ | Цифровой топографический план должен быть выполнен в масштабе 1:500, создан в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), и содержать следующие элементы: – наименования географических объектов; – рельеф с применением горизонталей, отметок высот характерных точек местности; – гидрография и гидротехнические сооружения; - растительный покров и грунты (древесная, кустарниковая, травянистая растительность, пашни, болота, прочие земли); – подземные и надземные линейные объекты; – объекты промышленной, социальной, транспортной инфраструктур и иные здания, строения, сооружения, не являющиеся линейными. Система координат местная - МСК3. Система высот – Балтийская. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0,5 метра. Съемку подземных и наземных коммуникаций выполнить в соответствии с СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Подготовить технический отчет, состоящий из текстовой (в том числе выводы и рекомендации по строительству) и графической частей, приложений. Информацию в текстовой форме представить в форматах *.doc, *.docx, *.xls, * xlsx. Информацию в векторном виде представить в формате - *.tab. Объем указанных работ должен обеспечивать получение актуализированных топографических карт (планов) территории, на которой планируется размещение объектов капитального строительства. Топографический план должен быть согласован со всеми службами, в том числе с инженерными, предусмотренными при выполнении данного вида работ. |
| 3 | Инженерно-геологические изыскания |
| 3.1 | Основные требования к составу и содержанию инженерно-геологических изысканий | Учесть в программе инженерных изысканий следующие виды работ: – сбор и обработку материалов изысканий и исследований прошлых лет; – рекогносцировочное обследование территории; - проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; – лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод; - инженерно-геологическую съемку масштаба 1:5000; - гидрогеологические исследования; – подготовку технического отчета, состоящего из текстовой (в том числе выводы и рекомендации по строительству) и графической частей, приложений. Карты должны быть составлены на основе использования архивных и фондовых геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и других карт, а также результатов инженерно-геологических изысканий прошлых лет. При недостаточности имеющихся материалов выполнить бурение с сеткой 200х200 метров глубиной 6,0 метров в количестве необходимом для построения инженерно-геологического разреза. Все графические материалы должны быть созданы в соответствии с системой координат, используемой для ведения ЕГРН. Объем указанных работ должен обеспечивать получение информации о характеристиках инженерно-геологических условий территории для принятия решений по ее использованию (определение планируемого размещения объектов) и оценки возможности воздействия на намечаемые объекты строительства опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений. Система координат местная - МСК 3. Система высот – Балтийская. Подготовить технический отчет, состоящий из текстовой (в том числе выводы и рекомендации по строительству) и графической частей, приложений. Информацию в текстовой форме представить в форматах *.doc, *.docx, *.xls, * xlsx. Информацию о векторном виде представить в формате *dwg, *.tab. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен быть выполнен в соответствии с СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 438.1325800.2019. «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования». |