# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2022 г.                                                                                       №  1685

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах планируемого к формированию земельного участка по ул. 40 лет Победы

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 43 Устава города Ишима, правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Ишим, утвержденными решением Ишимской городской Думы от 25.12.2009 № 350, постановлением администрации города Ишима от 05.04.2021 № 200 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа город Ишим, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», в связи с инициативой департамента городского хозяйства администрации города Ишима:

- Осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах планируемого к формированию земельного участка по ул. 40 лет Победы (далее по тексту – проект), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах планируемого к формированию земельного участка по ул. 40 лет Победы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент городского хозяйства администрации города Ишима (г. Ишим, ул. Гагарина, 67, каб. 105) в течение десяти календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ишима»:

4.1.	обеспечить подготовку проекта в течение одного месяца со дня получения технического задания;

4.2. подготовленный проект предоставить в департамент городского хозяйства администрации города Ишима.

4. 	Департаменту городского хозяйства администрации города Ишима в течение двадцати рабочих дней со дня поступления проекта обеспечить его проверку на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативам градостроительного проектирования, требованиям технических регламентов, сводам правил.

5.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда» в течение трех дней со дня принятия, в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Ишим http://ishim.admtyumen.ru.

6.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по городскому хозяйству.

Заместитель Главы города,

председатель комитета финансов                                                 Н.В. Кадушкина

Приложение № 1 к постановлению администрации города Ишима от 03 октября 2022 года № 1685

Территория проектирования проекта планировки территории

и проекта межевания территории в границах планируемого

к формированию земельного участка по ул. 40 лет Победы

- территория проектирования

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Ишима от 03 октября 2022 года № 1685 |
| --- | --- | --- |

Задание

на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах планируемого к формированию земельного участка по ул. 40 лет Победы

| 1 | Общие сведения |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование объекта, описание | Территория в границах планируемого к формированию земельного участка по ул. 40 лет Победы Ориентировочная площадь – 1,2 га. |
| 1.2 | Виды инженерных изысканий | Выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории): - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания. |
| 1.3 | Цели и задачи работ | 1. Получение актуальных инженерно-топографических планов, планов (схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их техническими характеристиками, фондовых материалов (топографических карт, данных дистанционного зондирования Земли, включая аэро- и космоснимки, ортофотопланы) в графической и/или цифровой форме предоставления информации, необходимой для подготовки документации по планировке территории. 2. Получение материалов и данных об инженерно-геологических условиях территории, необходимых для подготовки документации по планировке территории (выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, на которых предполагается расположение объектов капитального строительства, включая линейные сооружения). |
| 1.4 | Исходные данные для проектирования | Исполнитель работ определяет объем и источники исходных данных, подготавливает проекты запросов для получения исходных данных, анализирует достаточность собранных исходных данных. Заказчик координирует сбор и предоставление исходных данных по запросам исполнителя работ. |
| 1.5 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20». СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». СП 438.1325800.2019. «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*». ГОСТ 17.4.3.01-2017. «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 17.4.4.02-2017. «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминто- логического анализа». ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». ГОСТ 21.301-2014 Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Тюменской области, города Ишима |
| 1.6 | Требования к сдаче выполненной работы | Материалы инженерных изысканий предоставляются и передаются заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (компакт-диск). Графические материалы предоставляются в векторном виде в формате - *.tab (MapInfo); формат текстовых материалов – *.doc, *.docx, *.xls, * xlsx, формат растровых изображений – *.tiff, *.jpeg, *.pdf. Графические данные и связанные с ними семантические данные должны быть полностью совместимы по формату баз данных, формам, видам документов, картам, схемам, чертежам. Должна быть исключена возможность дополнительной записи на компакт-диск. Наклеивание бумаги на поверхность диска недопустимо. Материалы в электронном виде должны иметь название объекта, в отношении которого они выполнены. |
| 1.7 | Иные требования | Наличие соответствующего допуска на выполнение инженерных изысканий |
| 1.8 | Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания договора; Срок окончания выполнения работ: согласно договору. |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания |
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 2.1 | Основные требования к составу и содержанию инженерно-геодезических работ | Цифровой топографический план должен быть выполнен в масштабе 1:500, создан в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), и содержать следующие элементы: – наименования географических объектов; – рельеф с применением горизонталей, отметок высот характерных точек местности; – гидрография и гидротехнические сооружения; - растительный покров и грунты (древесная, кустарниковая, травянистая растительность, пашни, болота, прочие земли); – подземные и надземные линейные объекты; – объекты промышленной, социальной, транспортной инфраструктур и иные здания, строения, сооружения, не являющиеся линейными. Система координат местная - МСК3. Система высот – Балтийская. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0,5 метра. Съемку подземных и наземных коммуникаций выполнить в соответствии с СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Подготовить технический отчет, состоящий из текстовой (в том числе выводы и рекомендации по строительству) и графической частей, приложений. Информацию в текстовой форме представить в форматах *.doc, *.docx, *.xls, * xlsx. Информацию в векторном виде представить в формате - *.tab. Объем указанных работ должен обеспечивать получение актуализированных топографических карт (планов) территории, на которой планируется размещение объектов капитального строительства. Топографический план должен быть согласован со всеми службами, в том числе с инженерными, предусмотренными при выполнении данного вида работ. |
| 3 | Инженерно-геологические изыскания |
| 3.1 | Основные требования к составу и содержанию инженерно-геологических изысканий | Учесть в программе инженерных изысканий следующие виды работ: – сбор и обработку материалов изысканий и исследований прошлых лет; – рекогносцировочное обследование территории; - проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; – лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод; - инженерно-геологическую съемку масштаба 1:5000; - гидрогеологические исследования; – подготовку технического отчета, состоящего из текстовой (в том числе выводы и рекомендации по строительству) и графической частей, приложений. Карты должны быть составлены на основе использования архивных и фондовых геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и других карт, а также результатов инженерно-геологических изысканий прошлых лет. При недостаточности имеющихся материалов выполнить бурение с сеткой 100х100 метров глубиной 6,0 метров в количестве необходимом для построения инженерно-геологического разреза. Все графические материалы должны быть созданы в соответствии с системой координат, используемой для ведения ЕГРН. Объем указанных работ должен обеспечивать получение информации о характеристиках инженерно-геологических условий территории для принятия решений по ее использованию (определение планируемого размещения объектов) и оценки возможности воздействия на намечаемые объекты строительства опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений. Система координат местная - МСК 3. Система высот – Балтийская. Подготовить технический отчет, состоящий из текстовой (в том числе выводы и рекомендации по строительству) и графической частей, приложений. Информацию в текстовой форме представить в форматах *.doc, *.docx, *.xls, * xlsx. Информацию о векторном виде представить в формате *dwg, *.tab. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен быть выполнен в соответствии с СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 438.1325800.2019. «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования». |