# Приложение

# к постановлению

администрации города Ишима

от 19 марта 2024 года № 409

Техническое задание

на корректировку инвестиционной программы АО «Водоканал»

по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2024-2028 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

## 1. Наименование работ

Корректировка Инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2024 - 2028 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

## 2. Основание для проведения работ

Постановление правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решение Ишимской городской Думы от 03.12.2009 № 347 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Ишим на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года», схема сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Ишим на период до 2032 год.

## 3. Цели, задачи и принципы Программы

3.1. Цель работы - корректировка Инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2024 - 2028 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг, а также соответствовать стратегическим планам и программам социально-экономического развития города.

3.2. Основные задачи Программы:

- инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;

- обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству объектов системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;

- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры города Ишима;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг;

- снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- привлечение средств внебюджетных источников.

3.3. Принципы разработки Программы:

- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать решениям и мероприятиям программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, и схеме сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Ишим;

- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

- системности - рассмотрение инвестиционной программы как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов программы друг на друга;

- комплексности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в увязке с программами комплексной застройки территорий муниципального образования и производственными программами промышленных предприятий.

## 4. Обоснование необходимости разработки и принятия

инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Ишим, повышения экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, и финансирования строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

## 5. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать в себя следующие разделы и подразделы:

1) паспорт инвестиционной программы:

-  основания для разработки инвестиционной программы;

-  цели и задачи инвестиционной программы;

-  сроки и этапы реализации Программы;

-	  плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (согласно приложению № 1).

2) характеристика муниципального образования, на территории которого реализуется инвестиционная программа.

3) характеристика систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования (количество и мощность источников водоснабжения, насосные станции, водные очистные сооружения и сооружения очистки сточных вод, протяженность сетей), в том числе:

- процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;

-  объем полезного отпуска воды за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы.

4) перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (согласно приложению № 2), в том числе:

-  график реализации мероприятий инвестиционной программы;

-  план финансирования мероприятий инвестиционной программы;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

5) перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения (согласно приложению № 3).

6) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (согласно приложению № 4).

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

## 8) программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## 9) расчет эффективности инвестирования средств.

## 10) описание возможных рисков реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 641 от 29.07.2013 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

## 6. Согласования проекта инвестиционной программы

6.1. Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и согласованию с Главой муниципального образования после предварительного согласования структурными подразделениями администрации муниципального образования.

## 7. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется организацией коммунального комплекса на бумажном и электронном носителях.

## 8. Дополнительные условия

Настоящее техническое задание может быть дополнено (изменено) по согласованию сторон, подписавших документ.

# Приложение №1

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Ишим на 2024 - 2028 годы в части

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые необходимо достигнуть в течение срока реализации инвестиционной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Фактические значения показателей | Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,08 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 22,04 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,893 | 0,899 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,034 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Водоотведение |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,1 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,718 | 0,775 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,299 | 0,210 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |
| 1 | Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | - | 1,424 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |

Приложение № 2

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Ишим на 2024 - 2028 годы в части

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| Год | Наименование мероприятий | Описание | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 2024-2025 | Модернизация водопровода по ул. Тимирязева | Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 790 метра. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 5 шт. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на данных участках централизованной системы холодного водоснабжения. | ед./км | 0,04 | 0 |
| 2025-2026 | Реконструкция водопровода по ул. Гагарина | Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженность 790 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м. в количестве 15 шт. Установка пожарного гидранта - 5 шт. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на данных участках централизованной системы холодного водоснабжения. | ед./км | 0,04 | 0 |
| 2025-2028 | Реконструкция водопровода по ул. Островского | Прокладка п/э трубопровода диаметром 160 мм, протяженностью 1250 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 30 шт. Установка пожарного гидранта - 8 шт. Прокладка трубопровода диаметром 32 мм протяженностью 400 м (переключение абонентов) | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на данных участках централизованной системы холодного водоснабжения. | ед./км | 0,04 | 0 |
| 2026-2027 | Реконструкция водопровода по ул. Луговая | Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 590 метр. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 3 шт. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на данных участках централизованной системы холодного водоснабжения. | ед./км | 0,04 | 0 |
| 2028 | Реконструкция водопровода по ул. Докучаева | Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 570 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м. в количестве 9 шт. Установка пожарного гидранта - 4 шт. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на данных участках централизованной системы холодного водоснабжения. | ед./км | 0,04 | 0 |
| 2024-2027 Реконструкция (модернизация) ВОС Бокаревского водозабора, компрессорной установки (в т.ч. доукомплектование системой озонирования, замена насоса повысительной станции) для увеличения производительности водоподготовки и улучшения качества воды Доукомплектование компрессорной системой озонирования. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0 0 2024-2028 Реконструкция РЧВ больничный комплекс (Замена водоводов от центральной водопроводной сети до резервуаров; от резервуаров до станции повышения давления, реконструкция помещения насосной, замена и автоматизация оборудования) Реконструкция помещения насосной, замена и автоматизация насосного оборудования. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт*ч/куб.м 0,046 0,043 |
| 2024 | Реконструкция объектов водоснабжения площадки ОСВ-1 с целью переоборудования в ВНС III-го подъема. Защита строительных конструкций и технологического оборудования (реконструкция кровли и фасада здания электроцеха, кровли и фасада гаражных боксов). | Восстановление гаражного бокса и электроцеха | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,893 | 0,897 |
| 2024 | Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды насосной станции 3-го подъема, расположенной по адресу г. Ишим, ул. Свердлова, д. 1Б " | Увеличение объема РЧВ, замена насосного оборудования, ремонт помещения насосной | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 2024-2025 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Красная Заря. | Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 110 мм протяженностью 700 м. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,1 | 0 |
| 2025-2027 | Реконструкция канализационной сети на территории ОБ№4 | Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 420 м, диаметром 110 мм протяженностью 60 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций-20 шт. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,1 | 0 |
| 2027-2028 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К.Маркса 76 А, 76 Б | Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 339 м, диаметром 110 мм протяженностью 120 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций-15 шт. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,1 | 0 |
| 2024-2028 | Реконструкция КНС-8, КНС-0, КНС-7 | Замена насосного оборудования КНС-8, КНС-0, КНС-7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,328 | 0,210 |
| 2024-2028 | Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников | Бетонные, штукатурные работы поверхностных стен. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | кВт*ч/куб.м. | 1,43 | 0,37 |

Приложение № 3

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Ишим на 2024 - 2028 годы в части

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

### Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (технологическое присоединение)

### В рамках данной инвестиционной программы не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (технологическое присоединение).

Приложение № 4

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Ишим на 2024-2028 годы в части

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция КОС (Выполнение работ по проектированию и строительству ограждения на объекте КОС) | 2024 - 2028 |

Приложение № 5

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Ишим на 2024-2028 годы в части

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| Год | Наименование мероприятий | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы |
| Водоснабжение |
| 2025 | Приобретение машины аварийно-ремонтной для водоканалов | При выполнении аварийно-восстановительных работ, обслуживание водопроводных сетей, необходимо обеспечить своевременное прибытие бригад к месту выполнения работ | Машина марки ГАЗ-С41R33 | Ед. | 1 |
| Водоотведение |
| 2024 | Приобретение машины аварийно-ремонтной для водоканалов | При выполнении аварийно-восстановительных работ, обслуживание сетей водоотведения, необходимо обеспечить своевременное прибытие бригад к месту выполнения работ | Машина марки ГАЗ-С41R33 | Ед. | 1 |